江苏省南通中学食堂货梯采购安装项目

比价议价采购文件

项目编号：ZRNT20230624

采购单位：江苏省南通中学

代理机构：江苏中润工程建设咨询有限公司

日期：2023年2月15日

目录

第一章  比价议价邀请函	1

第二章  比价议价须知	3

第三章  项目需求	5

第四章  开标和评标	15

第五章  比价议价响应文件组成	17

# 比价议价邀请函

江苏省南通中学食堂货梯采购安装项目 的潜在供应商应在南通市教育局网站获取采购文件，并于2023年2月18日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本信息

项目编号：ZRNT20230623

项目名称：江苏省南通中学食堂货梯采购安装项目

预算金额：6.5万元，投标报价超过本项目预算金额按无效投标处理。

合同履行期限：20日历天内完成货梯的供货、安装与调试。

本项目不接受联合体。

二、比价议价文件内容

详见比价议价文件，请仔细研究

三、供应商资格要求

1.满足基本要求：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2.采购人其它要求：

(1)供应商必须为专业制造商或其代理商（代理商须提供制造商授权委托书（加盖制造商公章），该代理商应具有独立法人资格，并应提供其营业执照（副本））；

(2)电梯厂商具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]；

（3）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

（4）未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单。

四、获取比价议价文件

时间：2023年2月15日至2023年2月17日（北京时间，法定节假日除外）；

地点、方式：投标供应商至代理机构处领取纸质版采购文件（为给投标供应商制作投标文件提供方便，本公告附件处提供电子版采购文件）。

五、比价议价响应文件提交

截止时间：2023年2月18日09点30分（北京时间）

地点：江苏省南通中学科学楼一楼会议室（南通市中学堂街9号），如有变动另行通知。

六、比价议价响应文件开启

时间：2023年2月18日09点30分（北京时间）

开标地点：江苏省南通中学科学楼一楼会议室（南通市中学堂街9号），如有变动另行通知。

七、比价公告期限

自比价公告在南通市教育局网站发布之日起3个工作日。

八、其他补充事宜：

#### 供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但供应商应做好提交声明函、承诺函、资信认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现隐瞒虚假或不能提供原件或违背声明承诺的，依照相关法律法规规定处理。

九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## 1.采购人信息

名    称：江苏省南通中学

联系方式：朱老师 0513-85129218

## 2.采购代理机构信息

名    称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地    址：南通市崇川路58号

联系方式：高工0513-55887778

# 第二章 比价议价须知

## 一、采购文件由采购人解释。

1.供应商下载采购文件后，应仔细检查采购文件的所有内容，如对采购项目活动事项有疑问的，应在下载采购文件开始之日起1日内以书面形式提出询问或疑问，未在规定的1日内提出询问或疑问的，视同供应商理解并接受本采购文件所有内容，并由此引起的比价损失自负。

2.议价人应认真审阅采购文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果议价人没有按照采购文件要求提交比价议价响应文件，或者比价议价响应文件没有对采购文件做出实质性响应，其比价将被拒绝，议价人自行承担责任。

## 二、采购文件的澄清、修改、答疑

1.采购人有权对发出的采购文件进行必要的澄清或修改。

2.采购人可视情取消、延长相关时间。

3.采购人对采购文件的澄清、修改将构成采购文件的一部分，对议价人具有约束力。

4.议价人由于对采购文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由议价人自负。

5.采购人视情组织答疑会。

## 三、比价报价

1.一个标的只允许一个报价，不接受任何有选择性的报价。

2.投标人所报价格包括但不限于完成供货所需电梯设备及安装的价格及相关保险费，管理费，税金（含进口部件关税、增值税），井道施工费、利润，包装费、运输到指定地点的装运费，卸力费、相关辅助材料费，脚手费，检测费，配电间至电梯控制屏的电源线敷设等费用，且报价不因市场价格因素的变化而调整，即招标物交付使用前的所有费用以及免费保养维修的全部服务费用；在安装、调试、验收过程中，如发现有漏洞、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标单位的报价之中，并且不因此而影响交付买方使用的时间。

## 四、比价议价响应文件的编写、份数和签署

1.议价人按第五部分“比价议价响应文件组成”编写比价议价响应文件。比价议价响应文件规格幅面A4纸（图纸等除外）；按照采购文件所规定的内容顺序，由于编排混乱导致比价议价响应文件被误读或查找不到，其责任应当由议价人承担；牢固装订成册，不建议使用活页夹、拉杆夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订；比价议价响应文件不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须经比价议价响应文件签署人签字并加盖公章。

2.比价议价响应文件（资格审查文件、价格标），明确标注议价人全称、项目名称等关键信息，“正本”、“副本”字样。正本份数：1份，副本份数：2份。

3.比价议价响应文件正本须打印并由议价人法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。

## 五、比价议价响应文件的密封及标记

1.议价人将资格审查证明材料正本、副本合并密封，统一装在一个密封袋内。

2.价格标须单独密封，不得出现于比价议价响应文件其他部分中。

3.密封后比价议价响应文件（资格审查文件、价格标）封面分别标明采购文件项目名称、供应商名称等关键信息并加盖公章。

## 六、比价议价响应文件的递交时间

比价议价响应文件必须在规定的接收截止时间前送达采购人。采购人将拒绝接收在比价截止时间后递交的比价议价响应文件。

## 七、相关费用

1.无论比价过程和结果如何，参加议价的响应人自行承担与本次项目有关的全部费用。

2.本项目文件费300元/份，在开标时支付给代理机构，无论成交与否不予退还。

3.本项目代理费按照发改价格[2011]534号文标准的60%计收，不足1400元按1400元收取,由成交供应商支付。投标供应商综合考虑此费用的支出。

代理费在定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更、取消中标资格或流标等，代理费不予退还。

4.比价议价文件未列明，而投标供应商认为必需的费用也需列入报价。

## 八、付款方式

合同签订后，进场施工后支付合同总价的30%预付款，项目竣工验收合格后支付合同价款的30%；待工程结算审计完成后，付至审定价的100%； 每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

九、现场勘查

现场勘察：投标单位应进行现场勘查，依据现场实际情况报价。投标人应认真踏勘施工现场，复核施工工程量，且应自行考虑因各种困难因素（包括成品保护、防盗等）所发生的一切费用，须在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。

# 第三章  项目需求

供应商在制作响应文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法）等。

一、项目需求

（一）产品技术参数

| 产品技术参数 Products technical Parameters |
| --- |
| 1 | 额定载重 Rated Capacity | 200KG |
| 2 | 额定速度 Ratde Speed | 0.4m/s |
| 3 | 服务楼层 Service Floor | 4层4站4门 |
| 4 | 结构形式 Structure Form | 落地式、 |
| 5 | 开门方式 Door-Opening Type | 手动垂直中分门 |
| 6 | 门洞预留尺寸 Door Size | 宽1150mm 高1200mm |
| 7 | 轿厢尺寸 Car Size | 宽900mm深1000mm高1000mm |
| 8 | 电梯功率 Elevator Power | 1.5KW |
| 9 | 控制方式 Control System | 微机（串行） |
| 12 | 驱动方式 Drive System | 曳引驱动 |
| 17 | 轿厢内壁 Car Wall | 发纹不锈钢 |
| 18 | 轿门 Car Door | 发纹不锈钢 |
| 19 | 厅门 Hoistway Door | 发纹不锈钢 |
| 20 | 门套 Door Jamb | 大门套，发纹不锈钢 |
| 21 | 门滑道 Door Slide | 铝型材 |
| 22 | 底坑 Sill |  |
| 23 | 操纵面板 Operating Panel | 多功能人机面板，全触摸屏，附对讲功能，防水、防油 |
| 24 | 轿底 Car Platform | 发纹不锈钢 |
| 25 | 电源要求 Srpply Voltage Requirements | 3相5线380VAC 50HZ |
| 26 | 控制系统 | 变频调速 |

（二）土建要求：增加井道，拆除吊顶，封堵回填，恢复外观装修。

| 土建参数 Construction Parame ters |
| --- |
| 1 | 地坑深度 Work Taiwan Height | 900mm |
| 2 | 井道净尺寸 Hatchway net Size | 宽1500mm 深1800mm |

（三）电梯功能表

| 操作功能 |
| --- |
| 电锁功能 | 基站呼梯盒配备电锁，用于启动和关闭电梯的控制电路。 |
| 呼梯应答功能 | 按呼梯按钮，被呼梯层按钮数字指示灯亮，到站后撤销记忆，指示灯灭。 |
| 急停开关功能 | 呼梯盒上配置“急停开关”按钮控制电梯紧急停止，在各楼层急停按钮显示灯均熄灭时运行位置的状态下，电梯方能运行。 |
| 服务功能 |
| 开门显示 | 当厅门开启时呼梯盒上的“开门”按钮亮时，表示有厅门没有关好。 |
| 语音报站提示功能 | 当厅门没关好时，外呼感应器发出人工语音提示门没有关好，以便其他楼层使用。轿厢到站时也相应由人工语音报站，提示到站开门。 |
| 楼层数显 | 轿厢位置由数字显示楼层。 |
| 运行方向显示功能 | 运行方向由上下发光箭头显示 |
| 故障显示功能 | 当电梯出现故障时，微机控制柜数码显示，并且厅外呼梯数码显示会频繁闪烁，表示电梯有故障。 |
| 对讲功能 | 配置对讲系统，只需按下对讲按钮，该层操作人员即可与其他楼层的操作人员取得语音联系。 |
| 安全功能 |
| 电气门联锁功能 | 各层门均有电气门联锁开关，当任意一层门打开时，电梯停止运行。 |
| 层门机械门锁功能 | 各层门均有机械门锁，当轿厢不在本层停靠时，层门不能开启，如特殊情况，可用本公司随梯配带的、专用钥匙开启层门。 |
| 遇障自动停机功能 | 当轿厢或对重遇到障碍，电梯主机运行时间大于全程正常运行时间10S前，电梯主机自动停止运转。 |

二、商务需求

1.合同签订期限：自成交通知书发出之日起15天内与采购人签订合同。

2.供货期：20日历天内完成货梯的供货、安装与调试。

3.质保期限：自交货并验收合格之日起计不低于1年。

三、资料提供及其他要求

设备交货时，应提供设备、材料的装箱清单、使用说明书、操作规程、保养、维护所必须的资料、设备出厂前的各项测试报告和产品合格证书，如设备部件为国外制造，在设备交货时应同时提供设备有关测试报告、产品合格证书、原产地证书、报关资料及商检证明，具体还包括但不限于以下的内容：

1.产品出厂合检验格证，主机制造商全称、制造地点、整机组装地点，配套件的名称、型号、规格、制造商全称及制造地点。

2.机房井道及底坑布置、需要土建配合安装的详细图纸和资料。

3.使用维护说明书（含电梯润滑总图表和电梯功能表）。

4.动力电路和安全电路的电器线路示意图及符号说明。

5.电器敷线图、部件安装图。

6.安装说明书。

7.按项目清单数量，提供保证投标产品正常安装、调试和运行的必备工具、所有配套附件、配套件和材料如灭火器等的详细清单。

8.提供电梯轿厢及电梯安装（含井道）的各项尺寸、设备重量等资料。

9.提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录。

10.提供保养、维修操作规程、设备保修期限等资料。

11.电梯运行免保期后所需的易损件和备件的详细清单。

12.维修专用工具的详细清单。

四、标准和规范要求

投标人投标的产品须满足招标文件产品标准和规范要求及《特种设备安全监察条例》最新、《电梯检验规则》最新的要求，同时应达到下列标准和规范最新版本的要求：

1、《电梯技术条件》GB/T10058最新

2、《电梯制造与安装安全规范》GB7588最新

3、《电梯试验方法》GB/T10059最新

4、《电梯主要参数及轿箱、井道、机房的形式及尺寸》GB/最新

5、《电梯安装验收规范》GB/T10060最新

6、《电梯工程施工质量验收规范》GB/最新

7、《电梯用钢丝》GB/最新

8、《电梯曳引机》GB/最新

9、《电梯T型导轨》GB/ T22562-2008

10、《电梯T型导轨检验规则》（JG/最新）

11、《交流电梯电动机通用技术条件》GB/最新

12、《电梯层门耐火实验方法》GA/最新

13、《电梯操作装置、信号和附件》（JG/最新）

14、《机械设备安装工程电梯电气装置施工及验收规范》GB/最新

15、江苏省防火部门的条例及相关的中国国家防火规则

16、其它各项有关标准。

五、产品质量要求

1、中标人应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件及本项目合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、成交产品的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行；但在招标文件中有特别要求的，按招标文件中规定的要求执行，并且符合相关法律、法规规定的要求。

3、产品的包装，国家或行业主管部门有规定的，按规定执行。

4、中标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和工业设计权、版权等。否则，中标人应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

5、中标人应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

6、中标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的一切风险及全部责任。

六、安装及调试总则

本次采购项目为整体交钥匙工程，所有货物须按合同指定地点、时间前安装调试合格并交付使用，项目禁止分包或转包：所有项目，含设备、材料等运输及安装，调试及相关施工所必需辅材，如清单中未列出，而属于项目所必须的，请自行增加，如有遗漏，视作赠送；项目要求中的设备安装调试等，在清单中未曾反映的工程量，请自行考虑在报价内，中标后不再作任何更改及费用的增加，但必须保证项目建设安装的正常高效运行，由此产生的额外费用视作赠送。

1、设备到货后应免费派员保管。

2、须负责进行设备安装调试，在采购人认可并通知后，方可进场施工，但不能据此要求采购人承担安装调试方面的任何责任。

3、须提供全新的、正品原装、符合国家质量检测标准的产品。所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

4、运至采购人指定现场的货物必须为未拆封的原包装产品。

5、注明电梯设备名称、规格型号、产品序列号及相关功能等打印3份清单，由采购人开箱时备用。

6、负责检查井道和底坑验收合格。

7、须现场对安装过程中的每道工序进行自检。

8、确保通过政府有关部门组织的检查验收（含消防验收）。

9、设备供货及安装具体时间节点须按采购人要求，不得影响项目整体进度。

七、售后服务要求

1、设备质保期从通过特种设备安全检验，取得电梯安全检验合格证上载明的时间起计算，共1年（12个月）。

2、负责安装、调试、验收合格交付使用后的质保期内的保修服务工作。

3、交付、验收合格使用后，按合同提供质保期内的免费保修服务。

4、按ISO9001质量认证体系规定提供售后服务、保养维修服务。

5、负责对采购人的设备维修管理人员进行培训并做好保修期服务工作。须提供详细的授课安排，授课师资配备、时间、地点及学员数量的说明。

6、产品出现故障损坏时，成交人接到报修通知后的响应时间为30分钟，安排的维修人员在2小时内赶到现场，一般故障1小时内解决，现场解决不了的重大故障，须从故障报修的隔天起计，3个自然日内解决。

7、保修期满后维修费用按照材料成本收取。

八、付款时间和条件

合同签订后，进场施工后支付合同总价的30%预付款，项目竣工验收合格后支付合同价款的30%；待工程结算审计完成后，付至审定价的100%； 每次支付前，承包人均应出具项目所在地税务部门开具的相应金额的税务发票。

九、验收要求和具体方案：

（1）验收依据：合同、招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及有关国家的质量标准规定，均作为验收依据。

（2）中标人提供的设备应为全新的未使用过的设备，应完全符合国家相关产品的技术质量标准。乙方应对产品运至工地并完成的整个过程负责，包括搬运和安全措施。运输过程中出现产品部分缺损，甲方有权拒收，待乙方将产品调换和补齐后，再由甲方重新组织此轮验收，由此所产生的经济损失和有关费用由乙方承担。货物运抵招标人指定地点后，由乙方代表、甲方代表对货物规格、数量、完好程度及技术要求进行查验，货物设备的查验不做为系统最终验收的依据。

（3）设备安装及工程验收：中标人应派遣有经验和有能力的技术人员到达工地现场进行设备的安装、调试、试运行、验收及日后管理培训；工程设备安装、调试、测试后，由招标人及政府相关部门进行使用性能方面的验收，最终经由质量技术监督部门签发使用合格证并交付使用。

（4）在接到供应商以书面形式提出验收申请后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

# 第四章  开标和评标

一、采购人组织开标。

议价人的法定代表人或授权委托人须持有效身份证参加开标会。

二、评委会由有关专家和采购人代表组成，按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

由采购人代表对议价人资格性、符合性审查，对未通过审查的供应商，应现场告知原因。评委会对合格供应商的比价议价响应文件进行评审。

（一）评审内容

1.议价资格是否符合

2.比价议价响应文件是否完整；

3.比价议价响应文件是否恰当地签署；

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据比价议价响应文件本身，而不寻求外部证据）；

5.是否有计算错误。

（二）相应的规定

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准；

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准；

3.正本与副本有矛盾的，以正本为准；

4.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委会认为有必要，议价人按评委会的要求作陈述、演示、答疑及澄清其比选内容。时间由评委会掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对比选内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效比价处理;

1.未按照采购文件规定要求签署、盖章的；

2.不具备采购文件中规定的资格要求的；

3.报价超过采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.比价议价响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.不符合采购文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1.符合条件的供应商或者对比价议价文件作实质响应的供应商不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法违规行为的；

3.议价人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

上述均保留评委会认定可以确定为无效比选或废标的其他情况。

六、评标流程：评标委员会将根据比价文件相关标准对供应商的资格进行审查，审查通过方可参与项目的价格评标。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

七、推荐中选服务单位

采用低价优先法，评标结果按评审后报价由低到高顺序排列。符合要求的前提下，报价最低者成交,报价如有相同者，抽签确定成交供应商。

八、中标通知

中标结果在南通市教育局网站公示，公告期限为1个工作日。《中标通知书》一经发出，如采购单位改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，各自承担相应的法律责任。《中标通知书》是采购合同的组成部分。

# 第五章   比价议价响应文件组成

比价议价响应文件由资格审查证明材料、价格标两部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现报价，一正两副，单独密封并牢固装订）：

1.关于资格的响应函；

2.法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书及被授权人的身份证复印件（格式参见附件）；

3.供应商必须为专业制造商或其代理商，提供有效的营业执照复印件加盖公章（如为代理商另须提供制造商授权委托书（加盖制造商公章）；

4.电梯厂商具有电梯类中华人民共和国特种设备制造许可证、中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证C级及以上[施工类别：安装、改造、维修]，提供证书复印件加盖公章；

5.技术条款响应一览表；

6.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重失信行为记录名单，提供无重大违法记录声明（格式参见附件）。

二、价格响应文件，一正两副（单独密封并牢固装订），不得出现在资格审查部分：

1.报价总表；

2.分项报价表。

资格审查证明材料相关格式

1.响  应  函

致：江苏省南通中学：

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对以下规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

议价人全称：

公      章：

授 权 代表：

日      期：

### 2.法定代表人身份证明

单位名称：

地    址：

姓    名：			性   别：	 	  年  龄：		  职  务：		  联系方式：

系				   的法定代表人。为				  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）

日    期：		  年		月		 日

法定代表人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处）

### 3.授权委托书（如需）

江苏省南通中学：

本授权书宣告，在下面签字的    		以法定代表人身份代表本单位授权：    			为本单位的合法授权代表，授权其在     项目招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行比价、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：

授权委托人：

联系方式：

日    期：

授权委托人身份证（正、反面）复印件并加盖公章（黏贴此处，原件备查）

4.无重大违法记录声明

江苏省南通中学：

我公司郑重声明：参加本次采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中（有/没有）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用江苏”“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

法定代表人或授权委托人签字：

供应商名称（盖章）：

# 日期：

5.技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

| 序号 | 货物或服务名称 | 采购文件要求的技术要求 | 响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三章“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“无偏离”、“负偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离由采购小组认定。

3.本项目不接受负偏离，若有负偏离视为无效响应文件。

4.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

### 价格标响应文件相关格式

# 1.价格标响应文件

| 项目名称 | 投标报价（元） | 项目完成时间 | 付款方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省南通中学食堂货梯采购安装项目 | 投标报价 元。 | 完全响应比价议价文件要求 | 完全响应比价议价文件要求的付款方式 |

（1）本表为格式表，不得自行改动，必须提供，否则视为未实质性响应比选采购文件。

供应商名称：（盖章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

# 2.分项报价表

# （格式自拟）